## Slide 1: Arquitectura de computadoras I Clase 2
Ing. Walter García

## Slide 2: proyecto
Ing. Walter García
Documental
Técnica
Exposición
Crear en el simular proyecto que contenga la solución por ejemplo: control automático para un invernadero, controles automáticos de casa inteligente, etc.
Caratula, Introducción, índice, contenido, conclusión bibliografía, en contenido agregar todos los aspectos como visión, misión, diagramas, objetivos, etc.
Código fuente de su proyecto y descripción de funciones técnicas.
Exposición gerencial de su proyecto.

## Slide 3: Temas
Ing. Walter García
Arquitectura Von Neumann
Arquitectura de Harvard
RISC Y CISC

## Slide 4: Arquitectura de von neumann
Ing. Walter García
La arquitectura de Von Neumann es un modelo de computadora desarrollado por el matemático y científico de la computación John Von Neumann en la década de 1940. Este modelo es conocido como el modelo básico de una computadora moderna y ha sido la base para la construcción de la mayoría de las computadoras hasta la fecha.
La arquitectura de Von Neumann se basa en cuatro componentes básicos: un procesador central, memoria, dispositivos de entrada y dispositivos de salida.

## Slide 5: Partes de la arquitectura de von neumann
Ing. Walter García
El procesador central es el corazón de la computadora. Es responsable de realizar todas las operaciones aritméticas y lógicas, así como de controlar el flujo de datos en la computadora.
La memoria es un componente vital de la arquitectura de Von Neumann. Almacena los datos y programas que se utilizan en la computadora. La memoria se divide en dos partes: memoria principal y memoria secundaria. La memoria principal es más rápida y más costosa que la memoria secundaria.
Los dispositivos de entrada permiten que los usuarios ingresen datos y comandos a la computadora. Algunos ejemplos incluyen el teclado, el mouse y el escáner.

## Slide 6: Partes de la arquitectura de von neumann
Ing. Walter García
Los dispositivos de salida permiten que la computadora muestre los resultados de sus operaciones. Algunos ejemplos incluyen la pantalla, la impresora y los altavoces.
La arquitectura de Von Neumann funciona mediante el uso de una serie de instrucciones, llamadas programas, que se almacenan en la memoria. El procesador central lee estas instrucciones y las ejecuta, utilizando la memoria para almacenar los datos y los resultados.

## Slide 7: DIAGRAMA DE LA ARQUITECTURA DE VON NEUMANN
Ing. Walter García

## Slide 8: QUE ES LA ARQUITECTURA DE HARVARD
Ing. Walter García
La arquitectura Harvard es una estructura de computadora que se diferencia de la arquitectura de Von Neumann en que tiene dos bancos de memoria separados para almacenar datos y código. En la arquitectura Harvard, un banco de memoria es específico para almacenar el código (programa) y otro banco de memoria es específico para almacenar los datos.
Esta arquitectura se llama Harvard porque fue desarrollada por los investigadores de la Universidad de Harvard en los años 40. La arquitectura Harvard se utiliza en muchas computadoras embebidas y sistemas controlados por microcontroladores, ya que ofrece una mayor eficiencia y velocidad en la accesibilidad a la memoria.

## Slide 9: QUE ES LA ARQUITECTURA DE HARVARD
Ing. Walter García
En la arquitectura Harvard, el procesador puede acceder a los dos bancos de memoria de manera simultánea, lo que permite una mayor eficiencia en la ejecución de programas. Además, la separación de los bancos de memoria permite una mayor flexibilidad en la organización de los datos y el código, lo que puede ayudar a optimizar el rendimiento de la computadora.

## Slide 10: Usabilidad de la arquitectura de harvard
Ing. Walter García
Dispositivos electrónicos domésticos: Muchos dispositivos electrónicos domésticos, como televisores, aparatos de sonido, reproductores de DVD y otros, utilizan la arquitectura Harvard para controlar sus funciones y mostrar información.
Automóviles: La arquitectura Harvard se utiliza en los sistemas electrónicos de los automóviles, como el sistema de navegación, el sistema de entretenimiento y el sistema de control del motor.
Sistemas médicos: La arquitectura Harvard se utiliza en sistemas médicos, como monitores de signos vitales, para controlar y monitorear los sensores y actuadores.

## Slide 11: Ventajas de la arquitectura de harvard
Ing. Walter García
Mayor velocidad de ejecución: La arquitectura Harvard permite que los datos y el código se almacenen en diferentes bancos de memoria, lo que permite una mayor velocidad en la ejecución de programas y una mayor organización de los datos y el código.
Mejor acceso a la memoria: La arquitectura Harvard permite un acceso más rápido y eficiente a la memoria, ya que permite un acceso simultáneo a diferentes bancos de memoria.
Menos congestión de memoria: La arquitectura Harvard permite una mejor organización de los datos y el código, lo que reduce la congestión de memoria y permite una mayor eficiencia en el uso de la memoria.

## Slide 12
Ing. Walter García
Ventajas de la arquitectrua de harvard
Mayor flexibilidad: La arquitectura Harvard permite una mayor flexibilidad en la gestión de la memoria, ya que permite una mayor organización y control sobre los datos y el código.
Mayor fiabilidad: La arquitectura Harvard es más fiable que la arquitectura de Von Neumann, ya que permite una mayor velocidad y eficiencia en la ejecución de programas, lo que reduce el riesgo de errores y fallos.

## Slide 13
Ing. Walter García
Desventajas de la arquitectura de harvard
Mayor complejidad: La arquitectura de Harvard es más compleja que la arquitectura de Von Neumann, ya que requiere más hardware y software para gestionar los diferentes bancos de memoria.
Mayor costo: La arquitectura de Harvard es más costosa que la arquitectura de Von Neumann, ya que requiere más hardware y software para gestionar los diferentes bancos de memoria.
Dificultad en la programación: La arquitectura de Harvard puede ser más difícil de programar que la arquitectura de Von Neumann, ya que requiere un mayor conocimiento y habilidad para gestionar los diferentes bancos de memoria.
Menor compatibilidad: La arquitectura de Harvard puede ser menos compatible con los sistemas y aplicaciones existentes que la arquitectura de Von Neumann, ya que requiere un hardware y software específicos para gestionar los diferentes bancos de memoria.

## Slide 14
Ing. Walter García
Arquitectura risc y cics
RISC (Reduced Instruction Set Computing) y CISC (Complex Instruction Set Computing) son dos arquitecturas de procesadores diferentes
RISC es una arquitectura de procesador que utiliza un conjunto reducido de instrucciones básicas para realizar tareas complejas. Estas instrucciones son simples y rápidas de ejecutar, lo que permite una mayor velocidad en la ejecución de programas. Además, la arquitectura RISC permite un acceso más rápido a la memoria y una mayor eficiencia en el uso de los recursos del procesador.

## Slide 15
Ing. Walter García
Arquitectura risc y cics
CISC es una arquitectura de procesador que utiliza un conjunto complejo de instrucciones para realizar tareas complejas. Estas instrucciones son más complejas que las instrucciones de la arquitectura RISC, lo que permite una mayor eficiencia en la ejecución de programas. Sin embargo, estas instrucciones son más lentas de ejecutar y requieren más recursos del procesador.
En general, la arquitectura RISC es más eficiente en términos de velocidad y uso de recursos, mientras que la arquitectura CISC es más eficiente en términos de eficiencia en la ejecución de programas. La elección entre RISC y CISC depende de las necesidades específicas de cada aplicación y del rendimiento deseado.

## Slide 16
Ing. Walter García
Procesadores con arquitectura cisc
Intel x86: Se utilizan en una amplia variedad de computadoras de escritorio, portátiles y servidores.
IBM Power: La familia de procesadores Power de IBM es un ejemplo de procesadores CISC utilizados en supercomputadoras. Estos procesadores se utilizan en una amplia variedad de supercomputadoras y servidores de alta capacidad.
Advanced Micro Devices (AMD) 29000: Estos procesadores se utilizaron en una amplia variedad de sistemas embebidos y computadoras de escritorio.

## Slide 17
Ing. Walter García
Practica modelo von neumann con simulador
Link:
https://github.com/wvgarcia/arquitecturaII/blob/main/import_von_neumann_sin_entrada.zip
Nota: toda práctica ayuda en el avance de tu proyecto.

## Slide 18
Ing. Walter García
fin
>preguntas